ПАСПОРТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ

ЗАДАНИЕ 1.1.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Таблица 1

Актуализация задания

|  | Наименование темы вопросов | Специальности УГС 22.00.00. ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 22.02.01 Металлургия черных металлов, № 355 от 21.04.2014г. |
|  | Инвариантная часть тестового задания |
| 1 | ИТ в профессиональной деятельности | ЕН.02., ОП.11 |
| 2 | Системы качества, стандартизации и сертификации | ОП.05 |
| 3 | Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, | ОП.13, ОП.14 |
| 4 | Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности | ОП.12 |
|  | Вариативная часть тестового задания |
| 5 | Оборудование, материалы, инструменты | ОП 01 |
| 6 | Исследование материалов | ОП 03 |
| 7 | Химические и физико-химические методы анализа | ОП 05 |
| 8 | Теплотехника, топливо и печи | ОП 07 |

Таблица 2.

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»

| № п\п | Наименование темы вопросов | Кол-во вопросов | Формат вопросов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выбор ответа | Открытая форма | Вопрос на соответствие | Вопрос на установление послед. | Макс. балл |
|  | Инвариантная часть тестового задания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Системы качества, стандартизации и сертификации | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО: | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС22.00.00 Технологии материалов) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование, материалы, инструменты | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| 2 | Исследование материалов | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 |
| 3 | Химические и физико-химические методы анализа | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 |
| 4 | Теплотехника, топливо и печи | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 |
|  | ИТОГО: | 24 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6,0 |
|  | ИТОГО: | 40 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 |

Таблица 3

Структура оценки задания 1 «Тестирование»

| № п\п | Наименование темы вопросов | Кол-во вопросов | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вопрос на выбор ответа | Открытая форма вопроса | Вопрос на соответствие | Вопрос на установление послед. | Макс. балл |
|  | Инвариантная часть тестового задания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
| 2 | Системы качества, стандартизации и сертификации | 4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
| 3 | Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды | 4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
| 4 | Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности | 4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
|  | ИТОГО: | 16 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  | Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование, материалы, инструменты | 4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
| 2 | Исследование материалов | 7 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,75 |
| 3 | Химические и физико-химические методы анализа | 7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 1,75 |
| 4 | Теплотехника, топливо и печи | 6 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 1,5 |
|  | ИТОГО: | 24 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,25 | 6,0 |
|  | ИТОГО: | 40 | 0,9 | 2,2 | 3,3 | 3,6 | 10,0 |

Таблица 4

Материально-техническое обеспечение выполнения задания

| Вид, выполняемой работы | Наличие компьютерной программы для тестирования (наименование) | Наличие специального оборудования (наименование) | Наличие специального места выполнения задания (учебный кабинет, лаборатория, иное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответы на вопросы теста | программа АСТ-тест | Компьютеры на базе AMD X4 | Кабинеты информатики |

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ

ЗАДАНИЕ 1.1.

«ТЕСТИРОВАНИЕ»

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Информационные технологии в профессиональной деятельности

- База данных – это совокупность данных, организованных по определенным правилам

совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации

интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными

определенная совокупность информации

Ответ: 1

- _____________ -  устройство, применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения, где он не может существовать без адаптации.

Ответ: Моде́м

- Установите соответствие между понятиями и их определениями

| Локальная сеть | А) Объединение компьютеров, расположенных на больших территориях, охватывающих регионы, страны, континенты |
| --- | --- |
| Глобальная сеть | Б) Объединение компьютеров в пределах города, области, страны |
| Региональная сеть | В) Объединение компьютеров, расположенных в пределах одной комнаты, этажа, здания |
| Корпоративная сеть | Г) Объединение компьютеров, в пределах одной организации, фирмы, завода, доступ к ним разрешен только ограниченному кругу пользователей |

Ответ: 1В; 2A; 3Б; 4Г

- Доступ к файлу music.com, находящемуся на сервере www.ftp, осуществляется по протоколу http. Укажите верную последовательность записи адреса указанного файла.

://

.ftp

http

music

www

.com

/

Ответ: 3;1;5;2;7;4;6

Системы качества, стандартизации и сертификации

- Симплификация - это

1) форма стандартизации, заключающаяся в уменьшении количества типов или других разновидностей изделий.

2) метод создания машин, оборудования, приборов и других изделий многократно используемых стандартных агрегатов.

3) рациональное сокращения номенклатуры изготавливаемых изделий.

4) деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования.

Ответ: 1

- ________________- совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности, для всех номинальных размеров.

Ответ: квалитет

- Установить соответствие между межотраслевыми стандартами  и их описанием

| 1. ЕСКД | А) Совокупность закономерно построенных рядов допусков и посадок, оформленных в виде стандартов, предназначенная для выбора минимально необходимых, но достаточных для практики вариантов допусков и посадок. |
| --- | --- |
| 2. ЕСТД | Б) Система организации и управления процессом технологической подготовки производства с применением прогрессивных типовых технологических процессов. |
| 3. ЕСТПП | В) Комплекс стандартов и руководящих нормативных документов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, комплектации оформлению и обращению технологической документации, применяемой при изготовлении и ремонте изделий. |
| 4. ЕСДП | Г) Комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия. |

Ответ: 1 Г ;  2 Б;  3 Б;  4 А

- Установите последовательность жизненного цикла продукции

- производство или обслуживание

- монтаж и наладка

- маркетинг

- упаковка и хранение

- утилизация

Ответ: 3,1,2,4,5;

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды

- По законодательству РФ в организациях создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда при численности работников:

1) 30 и более человек

2) 40 и более человек

3) 50 и более человек

4) 60 и более человек

Ответ: 3

- При производстве работ в условиях повышенной опасности должен быть оформлен ____________.

Ответ: наряд-допуск

- Сопоставьте классы вредных химических веществ и   характер их  биологического воздействия на организм человека:

| 1. Канцерогенные | А) Вызывают отравление всего организма или отдельных его систем |
| --- | --- |
| 2. Мутагенные | Б) Действуют как аллергены |
| 3. Общетоксичные | В) Вызывают злокачественные образования |
| 4. Сенсибилизирующие | Г) Приводят к нарушению генетического кода клетки |

Ответ: 1В;2Г;3А;4Б

- Укажите правильную последовательность нормативно-правовых актов по охране труда в порядке увеличения их юридической силы:

1) Трудовой кодекс Российской Федерации

2) Постановление Правительства Российской Федерации

3) Указы Президента Российской Федерации

4) Постановления федеральных министерств и ведомств

Ответ:   4 2 3 1

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности

- Показатель   определения эффективности деятельности предприятия.

1) численность работников;

2) производительность;

3) рентабельность;

4) стоимость основных фондов.

Ответ: 3

- __________________ - отношение среднегодовой стоимости основных фондов предприятия к среднесписочной численности работников.

Ответ: фондовооруженность

- Установите соответствие между видом стоимости  и её  определением

| 1. Первоначальная стоимость | А) Стоимость основных фондов в момент прекращения их функционирования. |
| --- | --- |
| 2. Восстановительная стоимость | Б) складывается из цены на оборудование, затрат на транспорт и монтаж. |
| 3. Остаточная стоимость | В) Показывает, во сколько обошлось бы создание действующих основных фондов на момент переоценки с учётом морального износа. |
| 4. Ликвидационная стоимость | Г) Полная первоначальная стоимость за вычетом износа. |

Ответ: 1б; 2в; 3г; 4а.

- Расположите этапы жизненного цикла оборудования в хронологическом порядке

- прием;

- ввод в эксплуатацию;

- монтаж;

- амортизация;

- пуско-наладочные работы;

- выбытие (списание) оборудования.

Ответ: а в д  б г е

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Оборудование, материалы, инструменты

- Основной  внешний  признак  воздухонагревателей  конструкции

Я. П. Калугина…

1) цилиндрическая  форма  с  куполом  наверху;

2) форма,  сравнимая  с  металлической  бутылью;

3) вытянутая  вверх  прямоугольная  форма   с  козырьком;

4) кубическая  форма.

Ответ:  2

- Сталь марки Р6М5 предназначена для изготовления ______________  инструмента

Ответ: режущего; (режущий)

- Соотнесите свойства материалов с их описанием:

| 1. Твердость | А) Способность конструкции сопротивляться разрушению под действием внешних сил; |
| --- | --- |
| 2. Прочность | Б) Способность конструкции сопротивляться деформации под действием внешних сил; |
| 3. Жесткость | В) Способность металла восстанавливать свою первоначальную форму и размеры после снятия действующей нагрузки. |
| 4. Упругость | Г) Способность металла сопротивляться проникновению в него более твердого тела. |

Ответ: 1 Г, 2 А, 3Бб, 4В.

- Установите последовательность основных стадий металлургического передела

Выплавка стали

Выплавка чугуна

Получение слитков (заготовок)

Подготовка железорудного сырья

Производство готового проката

Ответ: 4; 2; 1; 3; 5

Исследование материалов

- Спектральный  анализ  дает  информацию…

1) о  твердости  материала;

2) о  пластичности  материала;

3) о  составе  материала;

4) о  вязкости  материала.

Ответ:  3

- Вставьте словосочетание

Испытание на ударную вязкость проводится на установке, которая называется __________   _____________

Ответ: маятниковый копер; (маятниковым копром)

- ____________ - это способность сплава сохранять при повышенных температурах максимально высокую твёрдость и износостойкость.

Ответ: красностойкость.

- Какой   из  перечисленных  сплавов  является   конструкционной  легированной   сталью  с малым   количеством  примесей,  содержащей  0,2% углерода,  а  хрома, марганца  и  кремния   по  1%?

1) 20ХГС.

2) 20ХГСА.

3) ВСт5сп;

4) 20ХНР

Ответ:  2

- Установите соотношение между механической характеристикой  материала и ее определением

| 1. Предел текучести | А) Напряжение, выше которого нарушается пропорциональность между прилагаемым напряжением и деформацией образца |
| --- | --- |
| 2. Предел пропорциональности | Б) Наименьшее напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения растягивающей нагрузки |
| 3. Относительное удлинение | В) Напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца |
| 4. Предел прочности | Г) Отношение приращения начальной длины образца после разрыва к ее первоначальной длине |

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

- Какая  операция  отображена  на  слайдах?

Ответ: Разливка  металла  в  изложницы

- Какой   огнеупорный  материал  выдерживает  наибольшую  температуру?

1)   Магнезит;

2)   Динас;

3)   Шамот;

4)   Мертель.

Ответ:  1

Химические и физико-химические методы анализа

- Аналитическая химическая реакция - это реакция, сопровождающаяся…

1) изменением окраски раствора

2) определенным аналитическим эффектом за счет образования продукта реакции, обладающего специфическими свойствами

3) изменением pH раствора

4) растворением осадка

Ответ: 2

- Сила электролита усиливается в ряду:

1) HI, HBr, HF

2) H2O, HCl, H2S

3) H2O, H2S, HI

4) KI, HI, HF

Ответ: 3

- ___________ - это калиброванная на целые и десятые доли миллиметра стеклянная трубка, снабженная внизу краном или другим запорным механизмом.

Ответ: бюретка

- Краткое ионное уравнение  H++OH-→ H2O  соответствует методу _______

Ответ:  нейтрализации; (Нейтрализация)

- Соотнести метод анализа и вид анализа

| 1. Химические методы анализа; | А) Систематический; |
| --- | --- |
| 2. Физико-химические методы анализа; | Б) Спектральный; |
| 3. Физические методы анализа; | В) Кондуктометрический; |
| 4. Биологические методы анализа. | Г) Применение живых организмов в качестве аналитических индикаторов. |

Ответ: 1А; 2В; 3Б; 4Г.

- Соотнести физико-химический метод анализа и его сущность

| 1. Спектрофотометрия | А) Разделение анализируемой смеси на основе избирательной адсорбции молекул. |
| --- | --- |
| 2. Хроматография | Б) Превращение не поглощенного анализируемым раствором ультрафиолетового и инфракрасного излучения в электрический ток. |
| 3. Кондуктометрия | В) Измерение количества электричества, израсходованного в ходе электрохимической реакции с определяемым веществом. |
| 4. Кулонометрия | Г) Зависимость электропроводности растворов от их концентрации. |

Ответ: 1Б; 2А; 3Г; 4В.

- Расположить приведённые формулы водородных соединений неметаллов в порядке возрастания рН их растворов:

А) Н2О;

Б) Н2S;

В) H2Se;

Г) NH3.

Ответ: В, Б, А, Г.

Теплотехника, топливо и печи

- Топливо  состоит из следующих химических составляющих

Cp+Hp+Op +Np+Sp+Ap+Wp=100%

Какая часть топлива является органической.

1) Cp+Hp+Оp+Np+Sp+Ap

2) Cp+Hp+Оp+Np+Sp

3) Cp+Hp+Оp+Np

4) Hp+Оp+Np+Sp+Ap

Ответ: 3

- __________________ – перенос теплоты в жидкостях, газах перемещением частиц

Ответ: (Конвекция)

- _______________количество теплоты, которое необходимо передать 1кг вещества, чтобы повысить его температуру  от абсолютного нуля до данного значения

Ответ: энтальпия (теплосодержание)

- Соотнесите части топлива с химическим составом:

| 1. Органическая масса | А) углерод, водород, кислород, азот, сера, зола, влага |
| --- | --- |
| 2. Рабочее топливо | Б) углерод, водород, кислород, азот, сера, зола |
| 3. Сухая масса | В) углерод, водород, кислород, азот, сера |
| 4. Горючая масса | Г) углерод, водород, кислород, азот |

Ответ: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В

- Соотнесите виды топлива и его классификационный признак:

| Каменный уголь | А) Естественное газообразное топливо |
| --- | --- |
| Доменный газ | Б) Искусственное жидкое топливо |
| Керосин | В) Искусственное твердое топливо |
| Природный газ | Г) Естественное жидкое топливо |
| Кокс | Д) Искусственное газообразное топливо |
| Нефть | Е) Естественное твердое топливо |

Ответ: 1Е, 2Д, 3Б, 4А, 5В, 6 Г

- Установить последовательность расчета процессов горения топлива:

А) Составление реакций горения природного газа;

Б) Расчет материального баланса;

В) Расчет количества и состава продуктов горения;

Г) Расчет количества необходимого для горения  воздуха;

Д) Определение температуры горения.

Ответ: А; Г; В; Б